ЈП „Србијашуме“ Београд

ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац
Драгише Петровића  бр. 5., 19370 Бољевац

web: www.srbijasume.rs

Број јавне набавке: 572/2018

Датум: 11.01.2019.год.

.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ

НАБАВКУ 572//2018

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 572/2018 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РАДИОНИЦЕ (БРУСИЛИЦЕ,БУШИЛИЦЕ,ДИЗАЛИЦЕ И СЛ.)
ЗА ШГ“ТИМОЧКЕ ШУМЕ“ ЗА 2018.

Поштовани, у вези Ваших постављених питања за додатна појашњења  конкурсне документације достављамо Вам следеће одговоре:

1.Питање понуђача :
Партија  број 1-Опрема за радионице-радионички алат 
Позиција 1.3.-Акумулаторска бушилица –напон акумулатора,са вибрирајућим бушењем или не?
 Одговор на питање 1:
 1.3.Акумулаторска бушилица- Преносива професионална бушилица са пуњивом батеријом 
Акумулаторска бушилица -oдвијач , напон акумулатора 10,8 V, капацитет акумулатора мин 1.5 Ah, тип акумулатора,тип батерије: Литијум јонска, број обртаја - 0 - 450 - 1.700 o/min, капацитет   стезне главе од 0,8 - 10 mm или више, макс бушење челик Ø 10 mm, у комплету са минимум једном акумулаторском батеријом и пуњачем за исту.

2. Питање понуђача :
Позиција 1.8.-Апарат за заваривање –поступак заваривања,снага у амперима?

Одговор на питање 2:

Апарат за електро-лучно варење инвертер типа, ТИГ заваривање (успостављање лука са додиром) у заштити гасова, минимум  5 - 170 А, мобилан-преносив, мале тежине и компактних димензија,са уграђеним вентилаторским хлађењем.

3. Питање понуђача :

Позиција 1.9.-Ел .гер машина –за дрво или метал?

Одговор на питање 3:
 Електрична гер машина ЗА МЕТАЛ мин.снаге 1200 W, са кружном тестером

4. Питање понуђача :

Позиција 1.11.-Компресор са пиштољем –запремина боце компресора?

Одговор на питање 4: 
Проток ваздуха мин. 280 литара у минути, запремина резервоара компресора         еквивалентно траженом протоку, за професионалну радионичку употребу.

5.Питање понуђача :
Партија 2:Опрема за радионице-радионички материјал

Позиција 2.1.Гарнитура окастих кључева-од колико делова?

Одговор на питање 5:
 Кључеви окасти у картонској кутији од 6 до 22 , 8 комада у гарнитури, ковани, у  потпуности побољшани и ојачани, материјал хром ванадијум челик.

6.Питање понуђача :

Позиција 2.2.Гарнитура шрафцигера-комбиновани или равни ,колико комада у гарнитури?

Одговор на питање 6: 
Гарнитура равних-пљоснатих одвијача разних минимум 3 ком. и крстастих одвијача разних минимум 3 комада, са ојачаним врхом, материјал молибден/хром/ванадијум челик.

7. Питање понуђача:

Позиција  2.3.Гедоре-који прихват у цолима и колико комада у гарнитури?

Одговор на питање 7:

Насадни кључ  - гедора прихват 3/8” од 6 до 22 , кратки/дуги ,чегртаљка и наставци., ковани, побољшани И ојачани, материјал хром ванадијум челик.

8. Питање понуђача :

Позиција   2.4.Пнеуматски кључ са гедорама-шта значи кључ(пиштољ,штап)?Од колико делова гарнитура,који прихват у цолима кључа?

Одговор на питање 8:

Штапни ручни пнеуматски кључ прихват  1/2"у комплету са насадним кључевима-гедорама прихват ½” од 8 до 32, ковани, побољшани И ојачани, материјал хром ванадијум челик.

9. Питање понуђача :

Позиција  2.7.-Комплет механичрског алата-колики комплет(колико комада алата)?

Одговор на питање 9: 
Механичарски професионални радионички комплет ручног алата у квалитету, без металне кутије или колица.

Гарнитура  кованих ојачаних И побољшаних кључева окастих- виљушкастих од 8 до 24, материал хром ванадијум челик , ролцангле мање И веће, кључеви цевасти од 6 до 19, гарнитура имбус усадних кључева, гарнитура Тореџ ТX насадних кључева, пајсери мин.3 комада, чекић 0,3 и чекић 0,5кг.

ЈП „Србијашуме“

Комисија за јавну набавку