Јавно Предузеће за газдовање шумама

„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд

ШГ „Голија“ Ивањица

Венијамина Маринковића 139

Број: 575/2018

Датум: 23.01.2018.

Предмет: Измена конкурсне документације

Веза: Набавка опреме за радионице за ШГ „Голија“ Ивањица, број 575/2018

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је у конкурсној документацији за јавну набавку опреме за радионице  за ШГ „Голија“ Ивањица  број 575/2018, дошло  до  грешке у погледу техничког описа. На страни 24 и 25 дошло је до измена појединих техничких карактеристика.

Наведено је:

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

| Д Е Ф И Н И С А О Н А Р У Ч И Л А Ц |
| --- |
|  | Н А З И В И О П И С | ТЕХНИЧКИ ОПИС |
| Н А З И В И О П И С | ТЕХНИЧКИ ОПИС |
| Опрема за радионицу | 1.Клипни компресор 500л -специјални алуминијумски цилиндар -запремина 500л -минимална снага 10КS -напон 380V -проток минимално 900л/мин -притисак 11bara -број обртаја 1150о/мин -максимална тежина 230кг -максималне димензије 2050мм*700мм*1330мм -ниво буке максимално 81dB(A) -опрема уз компресор:црево спирално димензија минимално 8*12,дужине минимално 9м са спојницама -упутство за употребу на српском језику -CE декларација о усаглашености -CE сагласност за сигурносни вентил - Гаранција минимално 2 године 2.Пнеуматски пиштољ -Пиштољ пнеуматски са четвртком 1/2" , 8.000 o/min у слободном ходу -Максимални обртни момент 1.223 Nm -Максимални притисак ваздуха: 6, 2 bara -Потрошња ваздуха: 113 l/min -Прикњучак за ваздух: 1/4" -Ниво буке максимално 93 dB (A) -кућиште од композитних материјала -двоструки ударни механизам -лака промена функција завртања/одвртања једном руком,компактан и снажан -дугме регулатора брзине завртања/одвртања - Гаранција минимално 2 године 3. Апарат за варење са CO2.Предмет набавке је компактан преносни апарат за посупак МИГ/МАГ заваривања,погодан за рад на танком лиму,челичним конструкцијама,за поправке и ауто одржавање.Апарат мора бити лак за употребу,поуздан, да пружа одличне карактеристике лука који обезбеђује квалитетне спојеве са веома мало прскања. Карактеристике: 1)Напајање 230V,50/60Hz 2)Улазна снага максимално 3kVA 3)Опсег радне струје,минимална вредност максимално 30А,максимална вредност минимално 160А 4)Број корака подешавања минимално 5 5)Заштита минимално IP22 6)Интермитенца минимално 60% на 90А 7)Може да користи котуре и од 5 и од 15кг жице 8)Може да користи и челичну жицу од ø0,6 до 1,2mm и алуминијумску жицу одø0,8 до 1,2 mm 9)Тежина апарата максимално 40 кг 10)Мора да испуни следеће међународне норме или српске еквивалентне: -EN 60974-1 -EN 60974-6 -EN 60974-10 11) Гаранција минимално 2 године Понуђач је дужан у понуди да напише назив апарата и да достави фабричку декларацију којом доказује тражене карактеристике |

А треба:

8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

| Д Е Ф И Н И С А О Н А Р У Ч И Л А Ц |
| --- |
|  | Н А З И В И О П И С | ТЕХНИЧКИ ОПИС |
| Н А З И В И О П И С | ТЕХНИЧКИ ОПИС |
| Опрема за радионицу | 1.Клипни компресор 500л -специјални алуминијумски цилиндар -запремина 500л -минимална снага 10КS -напон 380V -проток минимално 900л/мин -притисак 11bara - минимално број обртаја 1150о/мин -максимална тежина 230кг -максималне димензије 2050мм*700мм*1330мм -ниво буке максимално 81dB(A) -опрема уз компресор:црево спирално димензија минимално 8*12,дужине минимално 9м са спојницама -упутство за употребу на српском језику -CE декларација о усаглашености -CE сагласност за сигурносни вентил - Гаранција минимално 2 године 2.Пнеуматски пиштољ -Пиштољ пнеуматски са четвртком 1/2" , 8.000 o/min у слободном ходу -Максимални обртни момент 1.223 Nm -Максимални притисак ваздуха: 6, 2 bara -Потрошња ваздуха: 113 l/min -Прикњучак за ваздух: 1/4" -Ниво буке максимално 93 dB (A) -кућиште од композитних материјала -двоструки ударни механизам -лака промена функција завртања/одвртања једном руком,компактан и снажан -дугме регулатора брзине завртања/одвртања - Гаранција минимално 2 године 3. Апарат за варење са CO2.Предмет набавке је компактан преносни апарат за посупак МИГ/МАГ заваривања,погодан за рад на танком лиму,челичним конструкцијама,за поправке и ауто одржавање.Апарат мора бити лак за употребу,поуздан, да пружа одличне карактеристике лука који обезбеђује квалитетне спојеве са веома мало прскања. Карактеристике: 1)Напајање 230V,50 Hz 2)Улазна снага максимално 5,5 kVA 3)Опсег радне струје,минимална вредност максимално 30А,максимална вредност минимално 160А 4)Број корака подешавања минимално 4 5)Заштита минимално IP21 6)Интермитенца минимално 60% на 65А 7)Може да користи котуре од 5 кг жице 8)Може да користи жицу од ø0,6 до ø 0,8 mm 9)Тежина апарата максимално 30 кг 10)Мора да испуни следеће међународне норме или српске еквивалентне: -EN 60974-1 -EN 60974-10 11) Гаранција минимално 2 године Понуђач је дужан у понуди да напише назив апарата и да достави фабричку декларацију којом доказује тражене карактеристике |

Председник Комисије за јавну набавку

Татјана Андрић, дипл.инж.пољ.

# Text boxes

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 575/2018