Јавно Предузеће за газдовање шумама

„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 293/2019-12

Датум: 08.08.2019.

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - Набавка чекића,  магацина и плочица за обележавање дрвних сортимената за ЈП „Србијашуме“

У складу са чланом 63.став 1.Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 293/2019 - Набавка добара - Набавка чекића,  магацина и плочица за обележавање дрвних сортимената за ЈП „Србијашуме“, мења се део конкурсне документације и то у делу:

На страни 19 где стоји:

Понуђена добра за партију 2 морају да испуњавају техничке карактеристике у складу са Упутством о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената број 9963 од 03.07.2019. године.

Мења се и гласи:

Понуђена добра за партију 2 морају да испуњавају техничке карактеристике у складу са Упутством о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената број 9963 од 03.07.2019. године, и Изменом и допуном упутства о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената,  број 11937 од 08.08.2019. године.

На страни 24 где стоји:

Квалитет добара која су предмет овог уговора (партија 1) мора у потпуности одговарати  захтевима КУПЦА садржаним у техничким спецификацијама и техничком опису добара у конкурсној документацији и у складу са „Упутством о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963 од 03.07.2019. године.

Мења се и гласи:

Квалитет добара која су предмет овог уговора (партија 1) мора у потпуности одговарати  захтевима КУПЦА садржаним у техничким спецификацијама и техничком опису добара у конкурсној документацији и у складу са „Упутством о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963 од 03.07.2019. године, и Изменом и допуном упутства о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената,  број 11937 од 08.08.2019. године.

На страни 28 где стоји:

Квалитет добара - пластичних плочица за обележавање дрвних сортимената (партија 2) које су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати „Упутству о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963 од 03.07.2019. године, и узорку пластичних плочица, достављеном уз понуду.

Мења се и гласи:

Квалитет добара - пластичних плочица за обележавање дрвних сортимената (партија 2) које су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати „Упутству о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963 од 03.07.2019. године, и узорку пластичних плочица, достављеном уз понуду, и Изменом и допуном упутства о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената,  број 11937 од 08.08.2019. године.

На страни 28 где стоји:

КУПАЦ ће на основу искоришћених плочица (1.000.000 комада) из првог дела испоруке уговорене количине добара утврдити проценат плочица неотпорних на лом, у складу са „Упутством о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963 од 03.07.2019. год.

Мења се и гласи:

КУПАЦ ће на основу искоришћених плочица (1.000.000 комада) из првог дела испоруке уговорене количине добара утврдити проценат плочица неотпорних на лом, у складу са „Упутством о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963 од 03.07.2019. год, и Изменом и допуном упутства о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената,  број 11937 од 08.08.2019. године.

На страни 32 где стоји:

При давању понуда заинтересовани понуђачи морају уважити да глава чекића одговара стандардној димензији правоугаоних пластичних плочица: 43 – 43,5mm   ×   27 – 27,5mm, која је прописана у актуелном „Упутству о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019. год. потписаном од стране Вршиоца дужности генералног директора ЈП “Србијашуме“ Нови Београд.

Мења се и гласи:

При давању понуда заинтересовани понуђачи морају уважити да глава чекића одговара стандардној димензији правоугаоних пластичних плочица: 43 – 43,5mm   ×   27 – 27,5mm, која је прописана у актуелном „Упутству о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019. год., и Изменом и допуном упутства о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената,  број 11937 од 08.08.2019. године, потписаним од стране Вршиоца дужности генералног директора ЈП “Србијашуме“ Нови Београд.

На страни 32 где стоји:

При давању понуда заинтересовани понуђачи морају да уваже стандардну димензију правоугаоних пластичних плочица: 43 – 43,5mm   ×   27 – 27,5mm, прописану актуелним „Упутством о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019.год. потписано од стране Вршиоца дужности генералног директора ЈП “Србијашуме“ Нови Београд.

Мења се и гласи:

При давању понуда заинтересовани понуђачи морају да уваже стандардну димензију правоугаоних пластичних плочица: 43 – 43,5mm   ×   27 – 27,5mm, прописану актуелним „Упутством о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019.год., и Изменом и допуном упутства о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената,  број 11937 од 08.08.2019. године, потписано од стране Вршиоца дужности генералног директора ЈП “Србијашуме“ Нови Београд.

На страни 32 где стоји:

При давању понуда заинтересовани понуђачи морају да уваже актуелно „Упутство о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019.године потписано од стране Вршиоца дужности генералног директора ЈП „Србијашуме“ Нови Београд.

Техничке карактеристике плочица су следеће:

-	израђене од материјала полиамид (PA)

-	еластичне и нису лако ломљиве

-	правоугаоног облика, димензија: 43 – 43,5mm   ×   27 – 27,5mm

-	дебљина је 1,2mm уз дозвољено одступање +/– 0,05mm

-	на предњој страни, у сваком углу плочице, налазе се хватачи за чекић за плочице

-	на задњој страни су клинови у облику грчког слова епсилон (ε), висине до 5mm, који су при врху конусни са обе стране да би лакше продрли у дрво и обезбедили да плочица остане добро прчвршћена за дрвни сортимент

-	са сваке стране у средини плочице на око 5mm од ивице, налази се рупица пречника око 4mm, која служи за провлачење водилице за паковање плочица, на једну водилицу треба да стане 40 комада плочица

-	отпорне на ниске температуре до -50°C

-	прекиднe јачинe: 50 – 80MPa

-	прекидно издужење: 70 – 90%

-	модул савијања: 800 – 1.100Mpa

-	тачка топљења: 230°C

-	отпорне на атмосферске утицаје, кисело базне средине (органске и неорганске раствараче)

-	штампа на предњој страни плочице мора бити отпорна на атмосферске утицаје и кисело базну средину (органске и неорганске раствараче) и удар чекића за плочице приликом њеног утискивања на дрвни сортимент

Мења се и гласи:

При давању понуда заинтересовани понуђачи морају да уваже актуелно „Упутство о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019.године, и Изменом и допуном упутства о изради и коришћењу пластичних  плочица за облежавање шумских дрвних сортимената,  број 11937 од 08.08.2019. године, потписано од стране Вршиоца дужности генералног директора ЈП „Србијашуме“ Нови Београд.

Техничке карактеристике плочица су следеће:

-	израђене од материјала полиамид (PA)

-	еластичне и нису лако ломљиве

-	правоугаоног облика, димензија: 43 – 43,5mm   ×   27 – 27,5mm

-	дебљина је 1,2mm уз дозвољено одступање +/– 0,05mm

-	на предњој страни, у сваком углу плочице, налазе се хватачи за чекић за плочице

-	на задњој страни су клинови у облику грчког слова епсилон (ε), висине до 5mm, који су при врху конусни са обе стране да би лакше продрли у дрво и обезбедили да плочица остане добро прчвршћена за дрвни сортимент

-	са сваке стране у средини плочице на око 5mm од ивице, налази се рупица пречника око 4mm, која служи за провлачење водилице за паковање плочица, на једну водилицу треба да стане 40 комада плочица

-	отпорне на ниске температуре до -50°C

-	прекиднe јачинe: 50 – 80MPa

-	прекидно издужење: 70 – 90%

-	модул савијања: 800 – 1.100Mpa

-	тачка топљења: 200 – 230˚С

-	отпорне на атмосферске утицаје, кисело базне средине (органске и неорганске раствараче)

-	штампа на предњој страни плочице мора бити отпорна на атмосферске утицаје и кисело базну средину (органске и неорганске раствараче) и удар чекића за плочице приликом њеног утискивања на дрвни сортимент

КKомисија за ЈН 188/2019

# Text boxes

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 188/2019