ЈП "Србијашуме" Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 477/2019-8

Датум: 28.11.2019.

Предмет: Измена конкурсне документације

Веза: Конкурсна документација за набавку инструмената за уређење шума  у отвореном поступку  ознака ЈН 477/2019 за Наручиоца ЈП ”Србијашуме”,

Поштовани,

Обавештавамо Вас да у конкурсној документацији за јавну набавку инструмената за уређење шума  за ЈП ”Србијашуме” за 2019.г број 477/2019 вршимо измене у одељку 8- Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за партију бр.6  (стр 75 конкурсне документације, ознака набавке 477/2019.) .

ПАРТИЈА 11.

Висиномер

- Висиномер

  - Штап за вертекс са адаптером

- Носач транспондера (шипка), склопива, најмање висине 1,30 м

- Компатибилан са инструментом за мерење висине типа вертекс

  - Транспондер Т3

- Транспондер са измењивим батеријама.

- Тежина до 100 g са батеријама

- Компатибилан са инструментом за мерење висине типа вертекс

  - Висиномер (комплет)

- Могућност мерења висина стабала на било којој удаљености од 20 m или више што подразумева и могућност мерења растојања као и хоризонталних редукованих растојања.

- Мерење удаљености помоћу ултразвука (у условима када нема догледања до референтне тачке).

- Прецизност мерења висина 0,1 m или прецизније

- Уграђен bluetooth за размену података.

- Измењиве батерије.

- Звучни сигнал при завршетку мерења.

- Могућност мерења удаљености и висина у радијусу од 360о (транспондер за референтну тачку и штап као носач транспондера).

- Тежима до 200 g са батеријама

- Радна температура од -15о – +45оC

- У пакету треба да се налази штап (најмање висине 1,30 м) и транспордер са могућношћу мерења 360 º

За Наручиоца :

Терзић Милица, дипл.инж.шум.

# Text boxes

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 477/2019