Јавно предузеће за

газдовање шумама

„Србијашуме“ са п.о.

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 483/2019-12

Датум: 29.11.2019.

Предмет: Измена конкурсне документације за ЈН 483/2019 :

Набавка добара,ваљк за ЈП „Србијашуме“ за 2019.

Поштовани,

Обавештавамо Вас да су у складу са питањима понуђача направљене измене у конкурсној документацији:

На страни 26 и 27 (Техничка спецификација):

8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

Техничка спецификација:

ВАЉАК								ком 2

Година производње минимум 2019.

Радна маса са кабином: од 11.500 до 12.500 кг

Снага мотора: од 95 до 105 KW

Мотор турбо дизел, водом хлађен

Трансмисија: хидростатичка

Осовина-погоска задња: Механичка са блокадом диференцијала

Радна ширина (ширина пегле): максимум 2150 мм

Пречник пегле: максимум 1550 мм

Дебљина плашта бубња: минимум 25 мм

Максимална брзина кретања: минимум 10 км/h

Број погонских точкова: 2

Гуме 23,1x26“ намањене за тешке услове рада

Центрифугална сила: минимум 210 KN

Оптерећење предње осовине: максимум 6600 кг

Линеарно статичко оптерећење-пегла:  минимум 28 кг/цм

Могућност савлађивања успона са укљученом вибрацијом: минимум 42%

Управљање преко зглобне шасије: минимум +/- 28о

Кабина са РОПС заштитом

Врата кабине-лева: могућност потпуног отварања за 180 степени и блокирања у отвореном положају

Две фреквенције рада

Две радне амплитуде

Резервоар за гориво минимум 270 литара

Радијус окретања-унутрашњи: маx 5000 мм

Дужина машине: максимум 6000 мм

Ширина машине: максимално 2.350 мм

Висина машине: максимално 3.000 мм

Осно растојање: минимум 3000 мм

Машина мора бити без потребе за подмазивањем (трајно подмазани зглобови )

•	Гарантни рок: минимално 24 месеци или 2000 радних сати, шта пре наступи

•	Рок испоруке: максимално 120 дана од уговарања

•	 Обезбеђен сервис и резервни делови у гарантном року и ван њега минимум седам година ван гарантног рока

•	 Упутство за руковање и одржавање и каталог резервних делова на српском језику

•	 Пуштање у рад и обука руковаоца

•	 Доставити план одржавања у гарантном и вангарантном року са ценама материјала и услуга

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавези да достави каталог или техничку спецификацију којим се доказује оригиналност производа (Наручилац ће уважити каталоге произвођача и на страном језику) којим се доказује оригиналност производа са одговарајућим техничким карактеристикама које је наручилац дефинисао у конкурсној документацији. Наручилац ће уважити каталоге, односно делова каталога који се налазе на интернет страницама произвођача.

Напомена: у случају да каталог или техничка спецификација не садржи опис целокупних техничких карактеристика које је наручилац дефинисао конкурсном документацијом, понуђач може доказати да ваљак испуњава наведене техничке карактеристике  потврдом произвођача.

Технички капацитет:

A)  Понуђач мора да има обезбеђен сервис произвођача на територији Републике Србије –  мин. 1 сервис.

Б) Услов да је понуђач овлашћен за продају возила која су предмет ове јавне набавке

Доказивање испуњености услова

Испуњеност овог додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

А)  Доставити списак овлашћених сервиса на територији Републике Србије, оверен од стране произвођача понуђених добара, са адресама и контакт телефонима

Б)  Овлашћење или потврду произвођача из којег се види да понуђач у поступку јавне набавке може понудити тражена добра  на територији Р.Србије.

Председник комисије

за ЈН бр.483/2019

Биљана Кнежевић

# Text boxes

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 483/2019