ЈП "Србијашуме" Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке:223/2020-9

Датум: 21.08.2020.

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације

Веза: Конкурсна документација за набавку булдозерa -  за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину

Поштовани,

Обавештавамо Вас да у конкурсној документацији за јавну набавку булдозерa за ЈП ”Србијашуме” за 2020.г број 223/2020 вршимо измене конкурсне документације у  у делу:

- врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет спецификација (стр 35, 37  и 39 конкурсне документације);

Измењене стране конкурсне документације Вам достављамо у прилогу ове измене.

Председник комисије за јн 223/2020

Терзић Милица, дипл.инж.шум.

8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

Партија 1: Булдозер тип 1

Техничке карактеристике:                                                                                  								ком. 2

- - Машина нова и некоришћена

- - Оперативна тежина машине са стандардном опремом од 13.000 до 15.000 кг;

- - Мотор дизел са турбопуњачем и интеркулером максималне нето снаге 110-120 kW;

- - Број цилиндара  6

- - Емисија издувних гасова: минимум TIER 4 final

- - Радна запремина мотора: минимално 6000 цм3

- - Трансмисија: хидростатичка

- - Максимална брзина напред: минимално 10 км/ч

- - Максимална брзина назад: минимално 10 км/ч

- - Ширина папуча гусеница: мин 550 мм

- - Притисак на тло: максимално 50 kPa

        - - Машина треба да буде опремљена англ/тилт дозерским радним уређајем са хидрауличким закретањем командованим из кабине

        - - Машина припремљена за уградњу рипера

        - - Угао закретања ножа: Минимално +/- 25о

        - - Ширина ножа: Максимално 3400 мм

- - Висина ножа: минимално 1100 мм

- - Висина подизања ножа минимално 950 мм

- Захтевана опрема машине:

- - Клима уређај

- - ROPS /FOPS заштита кабине

- - Joy stick команда

- - Аларм хода уназад

- - Штитници доњих ролни

- - Додатна радна светла

- - Пумпа за натакање горива

- Рок испоруке- максимално 150 дана од дана потписивања уговора

- Гаранција: минимално 24 месеци или 2000 радних сати од испоруке

- Обезбеђен сервис и резервни делови у гарантном року и ван њега минимум 7 година од истека гарантног рока.

- Упутство за руковање и одржавање и каталог резервних делова

- Пуштање у рад и обука руковаоца

- Доставити план одржавања у гарантном року са ценама материјала и услуга

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавези да достави каталог или техничку спецификацију којим се доказује оригиналност производа (Наручилац ће уважити каталоге произвођача и на страном језику) којим се доказује оригиналност производа са одговарајућим техничким карактеристикама које је

Партија 2: Булдозер тип 3

Техничке карактеристике:                                                                                  								ком. 1

- - Машина нова и некоришћена

- - Оперативна тежина машине са стандардном опремом од 13.000 до 15.000 кг;

- - Мотор дизел са турбопуњачем и интеркулером максималне нето снаге 110-120 kW;

- - Број цилиндара  6

- - Емисија издувних гасова: минимум TIER 4 final

- - Радна запремина мотора: минимално 6000 цм3

- - Трансмисија: хидростатичка

- - Максимална брзина напред: минимално 10 км/ч

- - Максимална брзина назад: минимално 10 км/ч

- - Ширина папуча гусеница: мин 550 мм

- - Притисак на тло: максимално 50 kPa

        - - Машина треба да буде опремљена англ/тилт дозерским радним уређајем са хидрауличким закретањем командованим из кабине и рипером

        - - Угао закретања ножа: Минимално +/- 25о

        - - Ширина ножа: Максимално 3400 мм

- - Висина ножа: минимално 1100 мм

- - Висина подизања ножа минимално 950 мм

- Захтевана опрема машине:

- - Клима уређај

- - ROPS /FOPS заштита кабине

- - Joy stick команда

- - Аларм хода уназад

- - Штитници доњих ролни

- - Додатна радна светла

- - Пумпа за натакање горива

- Рок испоруке- максимално 150 дана од дана потписивања уговора

- Гаранција: минимално 24 месеци или 2000 радних сати од испоруке

- Обезбеђен сервис и резервни делови у гарантном року и ван њега минимум 7 година   од истека гарантног рока.

- Упутство за руковање и одржавање и каталог резервних делова

- Пуштање у рад и обука руковаоца

- Доставити план одржавања у гарантном са ценама материјала и услуга

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавези да достави каталог или техничку спецификацију којим се доказује оригиналност производа (Наручилац ће уважити каталоге произвођача и на страном језику) којим се доказује оригиналност производа са одговарајућим техничким карактеристикама које је наручилац дефинисао у конкурсној документацији. Наручилац ђе уважити каталоге, односно делова каталога који се налазе на интернет страницама произвођача.

Партија 3: Булдозер са англдозерским уређајем 18-19 т

ком. 1

- - Машина нова и некоришћена

- - Оперативна тежина машине са стандардном опремом од 18.000 до 19.000 кг;

- - Мотор дизел са турбопуњачем и интеркулером максималне нето снаге 140-150 kW;

- - Број цилиндара  6

- - Емисија издувних гасова: минимум TIER 4 final

- - Радна запремина мотора: минимално 6000 цм3

- - Трансмисија: хидростатичка

- - Максимална брзина напред: минимално 10 км/ч

- - Максимална брзина назад: минимално 10 км/ч

- - Ширина папуча гусеница: мин 550 мм

- - Притисак на тло: максимално 50 kPa

            - - Машина треба да буде опремљена англ/тилт дозерским радним уређајем са   хидрауличким закретањем командованим из кабине

        - - Машина треба да буде опремљена трозубим рипером

        - - Угао закретања ножа: Минимално +/- 25о

        - - Ширина ножа: Максимално 3400 мм

- - Висина ножа: минимално 1100 мм

- - Висина подизања ножа минимално 900 мм

- Захтевана опрема машине:

- - Клима уређај

- - ROPS /FOPS заштита кабине

- - Joy stick команда

- - Аларм хода уназад

- - Штитници доњих ролни

- - Додатна радна светла

- - Пумпа за натакање горива (електрична)

- - Рок испоруке- максимално 150 дана од уговарања

- - Гаранција: минимално 24 месеци или 2000 радних сати од испоруке

- - Обезбеђен сервис и резервни делови у гарантном роки и ван њега

- - Упутство за руковање и одржавање и каталог резервних делова

- - Пуштање у рад и обука руковаоца

- Доставити план одржавања у гарантном са ценама материјала и услуга

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавези да достави каталог или техничку спецификацију којим се доказује оригиналност производа (Наручилац ће уважити каталоге произвођача и на страном језику) којим се доказује оригиналност производа са одговарајућим техничким карактеристикама које је наручилац дефинисао у конкурсној документацији. Наручилац ђе уважити каталоге, односно делова каталога који се налазе на интернет страницама произвођача.

# Text boxes

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 223/2020